### Бензиновая высоконапорная/пожарная мотопомпа SERH-50Z

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

Компактная и легкая высоконапорная мотопомпа

Корпус мотопомпы выполнен из прочного и легкого литого алюминия

Высокоэффективное торцевое уплотнение из специальной углекерамики, обеспечивает длительный          срок службы.

Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

Компактный экологически безопасный 4х тактный двигатель

Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров

Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

Низкий уровень шума

Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса

Экономичный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) производства HONDA

##### Стандартные аксессуары:

##### Технические характеристики:

| Модель | SERH-50Z |
| --- | --- |
| Диаметр соединительных патрубков | 50 х 50-25-25 мм (2”) |
| Высота напора | 90 м |
| Производительность | 500 л/мин, 30 м³/час |
| Высота всасывания | 8 м |
| Торцевое уплотнение | Углекерамика |
| Двигатель | Honda GX200 Hi-Revolution |
| Тип | 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Объём двигателя | 196 см³ |
| Мощность номинальная | 3.7 кВт(5.0 л.с.)/3600 об./мин |
| Мощность максимальная | 4.5 кВт(6.1 л.с.)/4000 об./мин |
| Топливо | Автомобильный бензин не ниже АИ-92 |
| Емкость топливного бака | 3.1 л |
| Время непрерывной работы | Примерно 2.5 часа |
| Система пуска | Ручной обратный пускатель |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 570 х 450 х 468 мм |
| Масса нетто | 37.6 кг |
| Стандартные аксессуары | Набор ключей для двигателя (1 набор) , фильтр-сетка (1 шт.), штуцер для шлангов (2+2 шт.), шланговый хомут (3+2 шт.) заглушки (1+2 шт.) |